Allegato 1

INTERVENTO: “AUTOSTRADA A12 LIVORNO – CIVITAVECCHIA. TRATTA TARQUINIA – SAN PIETRO IN PALAZZI (CECINA).

LOTTI 2, 3, 5A, 6B

| Parte 1 | Interventi complementari dei lotti 2 e 3 approvati ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006 | Pag. 2 |
| --- | --- | --- |
| Parte 2: | Interventi complementari dei lotti 5° e 6B approvati ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 | Pag. 2 |
| Parte 3 | Interventi complementari dei lotti 2 e 3 approvati ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 | Pag. 4 |

Parte 1: Interventi complementari dei lotti 2 e 3 approvati ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006

| LOTTO | STRADA | TIPO INTERVENTO | LUNGHEZZA [m] | LARGHEZZA [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Complanare Cecina Nord — Cecina Centro | 1.520 | 8,50 (F2) |
| 2 | 4 | Prolungamento Via Polveroni | 600 | 8,50 (F2) |
| 2 | 8 | Deviazione S.P. Cecina — Via Terre dei Ceci | 300 | 8,50 (F2) |
| 2 | 21 | Deviazione S.P. 17 Marina di Castagneto | 420 | 7,00 |
| 2 | 49 | Deviazione S.P. 21 Geodedica Vignarca (Sv. Rio Torto) | 530 | 950 (C2) |
| 3 | 1 | Deviazione Strada Poderale Vetricella | 350 | 4,00 |
| 3 | 24 | Deviazione S.C. Pratini Bassi | 380 | 7,00 |

Parte 2: Interventi complementari dei lotti 5A e 6B approvati ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

| LOTTO | STRADA | TIPO INTERVENTO | LUNGHEZZA [m] | LARGHEZZA [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A | 1 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 533 | 5,00 |
| 5A | 2 | Nuova viabilità - Collegamento S.P. 93 - S.P. 68 | 620 | 7,00 |
| 5A | 3 | Deviazione Strada Vicinale Torba - Sette Finestre | 785 | 7,00 |
| 5A | 4 | Riqualificazione S.S. 1 Aurelia - Zona La Torba | 1.547 | 7,00 |
| 5A | 5 | Nuova viabilità (collegamento IN04-Via Macchiatonda) | 550 | 7,00 |
| 5A | 6 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 234 | 5,00 |
| 5A | 8 | Riqualificazione S.S. 1 Aurelia - Zona Nunziatella | 1.027 | 7,00 |
| 5A | 9 | Nuova viabilità (collegamento IN04-Via Nunziatella) | 257 | 7,00 |
| 5A | 10 | Nuova viabilità – Accesso fondi | 821 | 5,00 |
| 5A | 11 | Nuova viabilità - Collegamento Via Valmarina-Via Emilia | 475 | 700 |
| 5A | 12 | Nuova viabilità – Accesso fondi | 566 | 5,00 |
| 5A | 13 | Nuova viabilità- Accesso fondi | 489 | 5,00 |
| 5A | 14 | Riposizionamento-Accesso fondi | 781 | 5,00 |
| 5A | 15 | Nuova viabilità-Cavalcavia Via del 33 | 403 | 7,00 |
| 5A | 16 | Nuova viabilità- Accesso fondi | 572 | 5,00 |
| 5A | 17 | Nuova viabilità- Accesso fondi | 793 | 5,00 |
| 5A | 18 | Riqualifica S.P. 75 | 58 | 7,00 |
| 5A | 19 | Riqualifica S.S.1 Aurelia tratto Fosso Chiarone – S.P. 75 | 1.370 | 7,00 |
| 5A | 20 | Riqualifica S.P. 93 Pedemontana | 13.500 | 7,00 |
| 5A | 21 | Nuova viabilità-Collegamento alla S.S.1 Aurelia (Fosso Chiarone) | 237 | 7,00 |
| 5A | 22 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 84 | 7,00 |
| 5A | 23 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 94 | 5,00 |
| 5A | 24 | Nuova viabilità (collegamento IN04-Via Monte Alzato) | 134 | 4,00 |
| 5A | 25 | Riposizionamento Viabilità Poderale | 45 | 3,00 |
| 5A | 26 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 466 | 4,00 |
| 5A | 28 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 195 | 5,00 |
| 5A | 30 | Nuova viabilità - Accesso fondi | 210 | 4,00 |
| 6B | 1 | Nuova viabilità al Km 0+334 del raccordo provvisorio | 320 | 7,00 |
| 6B | 2 | Nuova viabilità - Carr. Sud al Km 0+500 del raccordo provvisorio | 290 | 7,00 |
| 6B | 3 | S.C. Graticciare - Carr. Sud al Km 0+100 | 312 | 5,00 |
| 6B | 4 | Strada poderale - Carr. Sud al Km 0+000 | 40 | 5,00 |
| 6B | 5 | Nuova viabilità - Carr. Nord al Km 0+400 del raccordo funzionale | 18 | 5,00 |
| 6B | 6 | Nuova viabilità - Carr. Nord al Km 0+750 | 759 | 5,00 |
| 6B | 7 | Nuova viabilità - Carr. Sud al Km 0+700 | 1.059 | 7,00 |
| 6B | 8 | Riposizionamento Viabilità - Carr. Sud al Km 1+890 | 50 | 7,00 |
| 6B | 9 | Viabilità - Carr. Sud al Km 1+900 | 38 | 7,00 |
| 6B | 10 | Nuova viabilità - Carr. Sud al Km 2+100 | 240 | 7,00 |
| 6B | 11 | Riposizionamento viabilità - Carr. Sud al Km 1+900 | 20 | 7,00 |
| 6B | 12 | Strada poderale - Carr. Sud al Km 2+300 | 243 | 5,00 |
| 6B | 14 | Strada poderale - Carr. Nord al Km 2+330 | 524 | 7,00 |
| 6B | 15 | Nuova viabilità Strada Vicinale - Carr. Nord al Km 2+600 | 397 | 5,00 |
| 6B | 16 | Nuova viabilità - Carr. Nord al Km 4+570 | 612 | 5,00 |
| 6B | 17 | Strada poderale - Carr. Sud al Km 3+610 | 414 | 4,00 |
| 6B | 18 | Strada poderale - Carr. Sud al Km 4+155 | 198 | 4,00 |
| 6B | 19 | Nuova viabilità Strada Vicinale - Carr. Sud al Km 6+400 | 2.544 | 7,00 |
| 6B | 20 | Nuova viabilità - Carr. Nord al Km 6+740 | 902 | 5,00 |
| 6B | 21 | Nuova viabilità al Km 6+739,81 | 349 | 5,00 |
| 6B | 22 | Riqualifica strada poderale - Carr. Sud al Km 6+800 | 209 | 5,00 |
| 6B | 23 | Nuova viabilità Strada Vicinale - Carr. Sud al Km 9+654 | 2.558 | 5,04 |
| 6B | 24 | Nuova Viabilità Strada Vicinale - Carr. Nord al Km 9+400 | 1.123 | 7,00 |
| 6B | 26 | Riposizionamento S.C. Via Tirrenia - Carr. Nord al Km 12+500 | 371 | 7,00 |
| 6B | 27 | Riposizionamento Strada Castrense - Carr. Sud al Km 12+650 | 328 | 7 00 |
| 6B | 28 | Riposizionamento Strada Castrense - Carr. Nord al Km 12+750 | 97 | 7,00 |
| 6B | 29 | Riposizionamento viabilità Carr. Nord al Km 12+800 | 203 | 7,00 |
| 6B | 32 | Nuova viabilità - Carr. Sud al Km 13+950 | 940 | 7,00 |
| 6B | 33 | Riposizionamento viabilità - Carr. Nord al Km 13+750 | 253 | 7,00 |
| 6B | 34 | Riqualifica viabilità - Carr. Sud al Km 14+250 | 258 | 7,00 |
| 6B | 35 | Nuova Viabilità - Carr. Sud al Km 14+350 | 257 | 7,00 |
| 6B | 36 | Riposizionamento strada vicinale - Carr. Sud al Km 14+500 | 242 | 5,00 |
| 6B | 37 | Variante S.R. 312 Castrense - Carr. Nord al Km 14+350 | 1.586 | 8,50 |
| 6B | 38 | Riqualifica viabilità - Carr. Sud al Km 14+250 | 40 | 7,00 |
| 6B | 39 | Riqualificazione Viabilità esistente - Carr. Nord al Km 16+250 | 2.350 | 5,00 |
| 6B | 40 | Nuova Viabilità Strada Vicinale - Carr. Sud al km 16+200 | 1.224 | 5,00 |
| 6B | 41 | Nuova Viabilità Strada Poderale - Carr. Nord al Km 16+700 | 109 | 5,00 |
| 6B | 42 | Nuova Viabilità Strada Vicinale - Carr. Sud al Km 18+270 | 1.497 | 5,00 |
| 6B | 43 | Nuova Viabilità Strada vicinale - Carr. Nord al Km 18+700 | 533 | 5,00 |
| 6B | 44 | Riposizionamento viabilità - Carr. Sud al Km 16+850 | 690 | 5,00 |
| 6B | 45 | Riposizionamento SP Litoranea Nord - Carr. Sud al Km 18+815 | 172 | 7 00 |
| 6B | 47 | Nuova Viabilità Strada Vicinale - Carr. Sud al Km 21+745 | 1.321 | 5,00 |
| 6B | 48 | Nuova Viabilità - Carr. Sud al Km 24+500 | 2.682 | 5,00 |
| 6B | 49 | Nuova Viabilità Vicinale - Carr. Nord al Km 24+950 | 1.685 | 5,00 |
| 6B | 50 | Riposizionamento S.C. Monte Cimbalo al Km 25+622 | 630 | 7,00 |
| 6B | 52 | Riqualifica SP Litoranea - Carr. Sud al Km 19+200 | 10.127 | 5,00 |
| 6B | 56 | Nuova viabilità – Carr.Sud al km 8+850 | 71 | 5,00 |
| 6B | 57 | Nuova viabilità – Carr. Nord al km 5+280 | 981 | 7,00 |
| 6B | 58 | Riqualifica viabilità – Carr. Nord al km 4+400 | 630 | 5,00 |
| 6B | 60 | Nuova viabilità – km 10+608,20-Collegamento alla S.P. 105 | 1.296 | 7,00 |
| 6B | 61 | Nuova viabilità – Carr. Sud al km 10+700 | 80 | 4,00 |
| 6B | 62 | Riqualifica Litoranea – Carr. Sud al km 19+120 | 930 | 7,00 |
| 6B | 63 | Riposizionamento Strada Poderale al km 16+700 | 97 | 5,00 |
| 6B | 64 | Riposizionamento Strada Poderale Carr. Nord al km 17+188 | 53 | 4,00 |

Parte 3: Interventi complementari dei lotti 2 e 3 approvati ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

| LOTTO | NUMERO | TIPO INTERVENTO | LARGHEZZA [m] | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | IN 03 Prolungamento via Po | 6,5 |  |
| 2 | 2 | Svincolo S. Pietro in Palazzi - Rampe entrata uscita direzione Nord | 6,5 / 10,5 |  |
| 2 | 3 | Svincolo S. Pietro in Palazzi - Rampe entrata uscita direzione Sud | 6,5 / 10,5 |  |
| 2 | 4 | Svincolo di Cecina – Rotatoria - Rotatoria in uscita direzione Sud | - |  |
| 2 | 5 | Svincolo di Cecina - Rampa in entrata direzione Sud | 6,5 |  |
| 2 | 6 | IN 10 Deviazione SP 14 Paratino | 8,5 |  |
| 2 | 7 | IN 14b/16 Deviazione Aurelia Nord | 7,0 |  |
| 2 | 8 | IN 17 Deviazione via della Macchia | 5,0 |  |
| 2 | 9 | IN 14 Collegamento Bibbona / Cecina - Cecina centro | 7,0 | La nuova localizzazione rispetto al preliminare approvato è limitata al tratto da Via Toscana al cimitero. |
| 2 | 10 | Autostrada da km 10.600 circa a km 12.100 circa | 24,0 | Nel progetto preliminare approvato l’autostrada era in questo tratto completamente fuori sede rispetto alla Variante Aurelia. La nuova localizzazione prevede per circa 1.100 m l’ampliamento in sede della Variante Aurelia e per circa 400 m l’affiancamento rispetto alla Variante Aurelia. Per questo secondo tratto di 400 m il sedime della Variante Aurelia, attualmente interessato da una galleria artificiale, verrà occupato in gran parte dall’intervento n. 10 (IN 20: deviazione Aurelia Vecchia zona stazione di Bolgheri). |
| 2 | 11 | IN 20 Deviazione Aurelia Vecchia zona stazione di Bolgheri | 8,5 |  |
| 2 | 12 | Svincolo Castagneto Donoratico - Rotatoria su SP Marina di Castagneto | - |  |
| 2 | 13 | Svincolo Castagneto Donoratico - Rampa uscita direzione Nord | 6,5 |  |
| 2 | 14 | Barriera di esazione San Vincenzo | - |  |
| 2 | 15 | Svincolo di S. Vincenzo Sud - Rotatoria per entrata e uscita direzione Sud | - |  |
| 2 | 16 | IN 36 Complanare Caldanelle - SS 398 (zona Venturina) | 7,0 |  |
| 2 | 17 | Ampliamento Area di servizio zona Venturina Piombino | - |  |
| 2 | 18 | Svincolo di Follonica Nord - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Nord | - |  |
| 2 | 19 | Svincolo di Follonica Nord - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Sud | - |  |
| 2 | 20 | Barriera di esazione di Follonica | - |  |
| 2 | 21 | Svincolo di Follonica Est - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Sud | - |  |
| 2 | 22 | Svincolo di Follonica Est - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Nord | - |  |
| 2 | 23 | Svincolo di Scarlino - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Nord | - |  |
| 2 | 24 | Svincolo di Scarlino - Rotatoria per ingresso e uscita direzione Sud | - |  |
| 3 | 25 | Svincolo di Gavorrano - Rampe ingresso e uscita direzione Nord | 6,5 |  |
| 3 | 26 | IN 06 R1 Deviazione strada comunale Botrelle S. Ansano | 7,0 |  |
| 3 | 27 | Svincolo di Gavorrano Scalo - Rotatoria per rampe di ingresso e uscita direzione Nord | - |  |
| 3 | 28 | Svincolo di Giuncarico - Rampe di svincolo direzione Nord | 6,5 |  |
| 3 | 29 | Svincolo di Giuncarico - Rampe di svincolo direzione Sud | 6,5 |  |
| 3 | 30 | Svincolo di Braccagni - Rotatoria per rampe di svincolo direzione Nord | - |  |
| 3 | 31 | Svincolo di Braccagni - Rotatoria e rampe di svincolo direzione Sud | 6,5 |  |
| 3 | 32 | Svincolo di Braccagni - Centro di Esercizio | - |  |
| 3 | 33 | Ampliamento Area di servizio zona Braccagni | - |  |
| 3 | 34 | Ampliamento Area di servizio zona Roselle | - |  |
| 3 | 35 | Barriera di esazione Grosseto Nord | - |  |